## Slide 1: Health Care System For Special People Based On Sun Spot Technology
李锐瑞 孙博宇 赵成斌

## Slide 2: 项目意义
家家有老人，因此，他们的安全健康是每一个忙碌的中青年人关注的焦点。由于子女无暇照看老人起居，常常是老人遇险却无人得知。
本项目的主要目的，就是通过sun spot传 感器及时感知险情，并自动发送求助信息从而保障老人的安全。因此，本项目具有较高的社会价值以及实际应用价值。

## Slide 3: 解决方案
（1）自己做实验，根据采集到的实时数据，分析摔倒时间段的加速度波形特征，进而判断出摔倒点。
（2）网上收集前人采用过的算法，完善更新。
We need Falling Detection to protect the old !

## Slide 4: 实验设计思想
通过传感器，我们把可能和人体摔倒动作有关的物理量如加速度，角度等测量出来，另外也对和摔倒较为相近的动作和老人日常起居时发生的动作，例如坐下，慢跑等的数据进行了测量。
Sun Spot Sensor

## Slide 5: 实验设计目的
针对测得的数据所具有的特征进行分析，归纳，目的在于找出摔倒动作不同于别的动作的特征，从而设计算法实现摔倒动作的准确判别。

## Slide 6: 实验具体操作
目前实验使用两个sun spot，一个作为基站与电脑相连，另一个sink节点放置在测试人员腰间，用于采集数据。对不同的动作如摔倒，走路，坐下，跑步分别进行数据采样，每种动作都进行多组的测量。
传感器的采样，采样频率约为每秒200次。
传输采集数据使用的协议：广播
每次采样所得测量数据包括：
x,y,z三轴各自的加速度。（b）三轴的合加速度。(c)三轴各自相对于水平面的夹角。（d）测量点的时间。
通过MATLAB的绘图，将测量的数据绘制成折线图作为原始数据的初步处理。
针对于摔倒数据，由本小组三人完成，每人共实向后摔40次左右，测摔地点：弹簧床，数据表示为m1；5次左右真人向后实摔，测摔地点：地上数据表示为m2；100次左右利用两个捆绑起来的枕头（和高度约为1.5米）测摔，测摔地点：地上，数据表示为m3。

## Slide 7: 图1：人体摔倒时合加速度的变化图线 纵坐标为加速度，横坐标为时间单位

## Slide 8: 图2：人体蹲下时合加速度的变化图线

## Slide 9: 实验数据分析
除了合加速度以外，其余各物理量与时间的关系十分复杂，特征以及规律不是十分明显，此处不再对其数据进行列举。因此，我们主要从合加速度入手，着重分析它的特征规律。
由图1，发现摔倒时加速度有一个较大的上限，和一个较小的下限，呈现在图线上，是出现明显的波峰波谷,且波谷基本上出现在波峰前面。
将摔倒动作和其余动作的合加速度的上下限进行对比，例如对比图1和图2，发现它们的区别明显。蹲下时合加速度的上限仅为1.4g, 而摔倒时加速度瞬间可以达到4g。
由图1，上下限的时间间隔，即波峰波谷的时间间隔十分短，大约在0.4秒左右。
数据比较：m1与m2，两组数据均由真人测得，摔在地上的得到的数据基本上只出现一次大的波峰波谷，波峰值比后者稍大；摔在床上得到的数据由于床的弹性，会出现多次波峰波谷，但基本上第一次波峰波谷最为明显波峰值比前者稍小。m2与m3，两组数据均摔在床上，m2由真人测定，m3由捆绑的枕头测定，由于两者均将测试仪器绑在中间位置，所以后者的捆绑位置与真人腰间的位置稍有区别，得到的数据大体上与真人摔倒类似。

## Slide 10: 实验结论
可以根据上述特征排除大部分的日常起居时发生的动作。从而可以极大的减小误判的概率，从而较为准确的识别摔倒动作。

## Slide 11: 自己设计的算法
由于摔倒只是瞬间的动作，前后不超过0.5秒，因此，我们选取0.5秒为一个时间窗口，不断的对最近0.5秒内的数据进行判断。由预设的测量频率知0.5内大约有100个数据。
判断过程：如果检测到数据中合加速度>=上限，那么检测其前和其后各点数据的合加速度中是否有<=下限的数据，如果满足则判断老人摔倒，否则没有。
其他约束条件：例如如果老人是属于严重摔倒，那么摔倒后采集到的加速度值应该是不再变化的，维持在1g左右。
此外，同时可以根据采集到到的摔倒是的三个加速度的方向来判断老人摔倒的方向，不过由于涉及到机速度的方向，所以这与sun spot具体放置在老人身体的哪个位置有关，尚在研究中。

## Slide 12: 前人研究成果
绝大部分的论文所采用的算法与我们的方法大同小异，都是通过寻找测得的加速度在时间以及数值上的特征来进行判断。值得补充的是有些文章还抓住摔倒前后人体由直立变成平躺过程中，身体角度的变化。另一篇文章还提到如果摔倒动作发生后，合加速度较长的时间内没有变化，那么说明老人摔得不轻，需要立即发出警报，如果摔倒后短时间内合加速度有了较大的变化，那么说明老人摔倒后又立即站起或者有了别的活动，说明跌的不严重，不一定需要发出警报。

## Slide 13
上述算法都存在一个问题：由于他们都是针对特征进行判断，例如合加速度达到某个临界值，那么就说老人摔倒了，但是这个临界值的怎么科学的确定是一个问题。似乎一般的做法是通过摔倒实验然后人为的估计一个，基本上在3.5g左右，我们测量得到结果的为3.4g。

## Slide 14
《Fall Detection by Wearable Sensor and One-Class SVM Algorithm》一文中、对测得的样本数据进行学习，从而获得较为准确的几个特征物理量的临界值。并且该算法中加入了一个松弛系数，模糊了判断的边界，使得判断时，对于处于临界值附近的数据判断有一定的伸缩性。

## Slide 15: 短信模块

## Slide 16: 工作流程图示
Sun spot send emergency information to the computer
Send short message to the cell phone

## Slide 17: 总结
Sun spot 使得子女更加放心；老人生活更健康！